## Slide 1: O Ethernecie w STM32, i nie tylko - słów kilka
Teodor Rosołowski
Teoria dotycząca Internetu/ intersieci
Omówienie typowego sterownika Ethernetu w STM32
Integracja biblioteki LWiP
uruchomienie prostej strony internetowej

## Slide 2: Model warstwowy sieci
https://www.gr8ambitionz.com/2015/12/TCP-IP-Protocol-Computer-Knowledge.html
https://www.darkrelay.com/post/tcp-ip-model
https://people.cs.pitt.edu/~xianeizhang/notes/network.html
https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-internet/xcae6f4a7ff015e7d:the-internet/xcae6f4a7ff015e7d:the-internet-protocol-suite/a/the-internet-protocols

## Slide 3: Ethernet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Gdy typ N >1536 | Typ
IPv4 | 0x0800
ARP | 0x0806
VLAN | 0x8100
IPv6 | 0x86dd
FCS – suma kontrolna (CRC)

## Slide 4: IP – Protokół internetowy
https://www.soisk-me.pl/klasa-iv-sieci/budowa-datagramu-ipv4-i-ipv6
Flagi: - nie fragmentuj - tego datagramu IP jeśli ten datagram jest za długi, należy go porzucić
- więcej fragmentów - informuje, że to nie jest ostatni fragment, pozwala rozpoznać ostatni fragment
https://mw.home.amu.edu.pl/zajecia/SIK2016/SIK07.html

## Slide 5: Protokół ARP – tłumaczenie adresów sieciowych na sprzętowe
ARP to mechanizm pozwalający na odwzorowanie adresu logicznego, czyli IP na adres fizyczny, czyli MAC. Załóżmy, że komputer chcąc przesłać dane do innego urządzenia zna jego adres IP, ale nie zna adresu MAC. Aby ten adres poznać, komputer będący nadawcą danych, zanim te konkretne dane wyśle, tworzy rozgłoszeniową ramkę ARP, która rozsyłana jest do wszystkich urządzeń w tej samej sieci. W polu adresu źródłowego takiej ramki zapisywany jest adres komputera, który przygotował taką ramkę, a w polu adresu docelowego, rozgłoszeniowy adres MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Każde z urządzeń, które odbierze ramkę, dekapsuluje ją do postaci pakietu i sprawdza, czy w polu docelowym adres IP jest jego adres. Jeśli w polu docelowy adres IP będzie inny adres niż jego, to zignoruje pakiet, jeśli natomiast to jego adres IP, utworzy nową ramkę, w której zapisany będzie jego adres MAC i przekaże ją do przesłania.
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/protokol-arp/
https://williamdurand.fr/2022/02/17/on-writing-a-network-stack-part-1/
https://nexgent.com/what-is-arp-address-resolution-protocol/

## Slide 6: Domowa sieć lokalna

## Slide 7: Internet / sub sieci / intersieci / sieci lokalne
https://ipcisco.com/lesson/subnetting-examples/
https://avinetworks.com/glossary/subnet-mask/
https://42.pl/ipcalc/
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/ruting/
http://slow7.pl/sieci-komputerowe/item/41-co-w-sieci-siedzi-routing-dynamiczny
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/testowanie-warstwy-sieciowej/
Router R3 Adres Odbiorcy | Interfejs | Następny
192.168.0.2/28 | int1 | Bezpośrednio
… |  | 
Dowolny | int0 | 192.168.0.1
Router R1 Adres Odbiorcy | Interfejs | Adres IP
10.0.0.0/24 | int1 | bezpośrednio
72.14.15.192/20 | Int2 | 10.0.0.6
192.168.0.0/26 | Int2 | 10.0.0.0/24
.. |  | 
Dowolny | eth0? | Internet?
Router R2 Adres Odbiorcy | Interfejs | Następny
192.168.0.0/26 | int1 | Bezpośrednio
72.14.15.192/28 | int2 | 192.168.0.2
10.0.0.0/24 | int0 | 10.0.0.5
.. |  | 
Dowolny | int0 | 10.0.0.5
Założenie: PC1 wysyła dane do Drukarki
https://www.nastykusieci.pl/nat-teoria/
https://itwiz.pl/nat-i-prywatna-adresacja-ip/
https://marken.com.pl/2021/03/02/brama-siecowa-podstawowe-informacje/
Routing statyczny

## Slide 8: Trasa do serwerów zewnętrznych

## Slide 9: Urządzenia w sieci lokalnej

## Slide 10: Cisco Packet Tracer
https://www.geeksforgeeks.org/implementing-star-topology-using-cisco-packet-tracer/
https://www.cisco.com/

## Slide 11: TCP - Protokół sterowania transmisją
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/naglowek-tcp/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_sterowania_transmisj%C4%85
https://mw.home.amu.edu.pl/zajecia/ISIK2017/ISIK03.html

## Slide 12: UDP - protokół pakietów użytkownika
https://pasja-informatyki.pl/sieci-komputerowe/protokol-udp/
https://pl.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://mw.home.amu.edu.pl/zajecia/ISIK2017/ISIK03.html

## Slide 13: ICMP – internetowy protokół komunikatów kontrolnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol
Typ | Znaczenie
0 | Echo Reply (zwrot echa – "odpowiedź na ping")
1 - 2 | Zarezerwowane
3 | Destination Unreachable (nieosiągalność miejsca przeznaczenia)
4 | Source Quench (tłumienie nadawcy)
5 | Redirect message (zmień trasowanie)
6 | Alternate Host Address (alternatywny adres hosta)
7 | Zarezerwowane
8 | Echo request (żądanie echa)
9 | Router Advertisement (ogłoszenie routera)
10 | Router Solicitation (wybór routera)
11 | Time Exceeded (przekroczenie limitu czasu)
12 | Parameter Problem (Problem z parametrem)
https://ipcisco.com/lesson/icmp-internet-control-message-protocol-ccnp/

## Slide 14: DHCP – konfigurowanie ustawień sieciowych węzła
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
https://ipcisco.com/lesson/dhcp-option-82/
DHCP używa protokołu UDP. Wszystkie pakiety wysyłane przez klienta mają port źródłowy 68 i port docelowy 67. Pakiety wysyłane przez serwer mają port źródłowy 67 i port docelowy 68.
Automatyczne przydzielanie adresu IP w sieci lokalnej

## Slide 15: HTTP
https://web.dev/performance-http2/

## Slide 16: Przykładowa ramka TCP wysłana przez Ethernet
https://fulmanski.pl/zajecia/ics/tcpip/opis.htm

## Slide 17: Testowanie TCP i UDP..

## Slide 18: Płytka NUCLEO-F767
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f767zi.html
LAN8742A (RMII)

## Slide 19: Ethernet w STM32/ warstwa fizyczna
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcomm.eefocus.com%2Fmedia%2Fdownload%2Findex%2Fid-1013647&psig=AOvVaw3-G0Qzuhiwre3Dgytc0wpK&ust=1674994516442000&source=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCPDp9Pue6vwCFQAAAAAdAAAAABAS

## Slide 20: MII vs RMII
https://blog.51cto.com/u_15162069/2762519 https://blog-51cto-com.translate.goog/u_15162069/2762519?_x_tr_sl=zh-TW&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp Przetłumaczyć google tłumaczem 

## Slide 21: Biblioteka LWiP - Lightweight TCP/IP
powszechnie stosowany otwarty stos TCP/IP, zaprojektowany dla systemów wbudowanych. lwIP został pierwotnie opracowany przez Adama Dunkelsa w Szwedzkim Instytucie Informatyki i obecnie jest rozwijany i wspierany przez programistów z całego świata.lwIP jest używany przez wielu producentów systemów wbudowanych. Jako przykłady można podać Аlterа (w systemie operacyjnym Nios II), Analog Devices (dla czipów Blackfin DSP[1]), firmę Xilinx[2], Honeywell (dla systemów lotniczych certyfikowanych przez FAA) i Freescale Semiconductor (rozwiązania dla Automotive) oraz STMicroelectronics.
Cechy stosu:
IP (Internet protocol), w tym przekazywanie pakietów pomiędzy kilkoma interfejsami sieciowymi
Protokół ICMP (ICMP) do utrzymania sieci i debugowania
Protokół IGMP (ang. Internet Group Management Protocol) do zarządzania grupami multicastowymi w sieci
Warstwa transportowa
Protokół UDP (protokół pakietów użytkownika)
Protokół TCP (ang. Transmission Control Protocol)
Warstwa aplikacji
DNS (system nazw domenowych)
Protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol)
Protokół DHCP (protokół dynamicznego konfigurowania hostów)
Warstwa łącza
PPP (point-to-point protocol)
Protokół ARP (ang. Address Resolution Protocol) dla sieci Ethernet
https://pl.wikipedia.org/wiki/LwIP

## Slide 22: Bazowy sterownik Ethernetu
Podczas implementacji będziemy bazować na sterowniku udostępnionym przez ST: https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32070.html#get-software Jest to nieco starsza implementacja udostępniona jeszcze przed powstaniem biblioteki „HAL” Podobnie też w przypadku USB – uogólniając jak chcemy zrobić implementacje jakiegoś swojego sterownika, lub go dobrze poznać polecam się wzorować na tych starszych implementacjach od ST - biblioteki „SPL- Serial Peripherial Library”

## Slide 23: Polecana literatura:
1. Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach - Marcin Peczarski, do zakupienia np. tutaj: https://botland.com.pl/ksiazki-i-kursy/3411-mikrokontrolery-stm32-w-sieci-ethernet-w-przykladach-marcin-peczarski-9788360233689.html
2. Lokalne sieci komputerowe, Tomasz Fitzermann http://www.sosw.poznan.pl/tfitzer/sieci/sieci.pdf [dostęp 28.01.2023]

## Slide 24: Do Kodu!
1. Poznajmy implementacje sterownika
2. Z integrujmy bibliotekę LWiP
3. Uruchommy prostą stronę internetową korzystając z biblioteki LWiP